УО «ОРШАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

_______З.М. Корженевская

ОБОРУДОВАНИЕ МЯСНОЙ И ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Часть 2

Методические рекомендации

по  изучению дисциплины и выполнению контрольных заданий для учащихся-заочников учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования по специальности 2-49 01 02  «Технология хранения и переработки животного сырья  (по направлению:  мясо и мясные продукты)»

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии

Протокол № 7 от «14» апреля 2011г.

Орша 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка……………………………………………………………………………………………2

Методические рекомендации по решению задач…………………………………………..3

Варианты контрольных заданий…………………………………………………………….6

Задания для контрольной работы…………………………………………………………..11

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рекомендации  подготовлены для выполнения домашней контрольной работы  учащимися 3(третьего) курса 5-го семестра уровня среднего специального образования по специальности 2-49 01 02 «Технология хранения и переработки животного сырья», направление специальности 2-49 01 02-01 «Технология хранения и переработки животного сырья (мясо и мясные продукты)», квалификации «Техник-технолог».

Учащийся выполняет свой вариант задания по своему дисциплине «Оборудование мясной и птицеперерабатывающей промышленности (часть 2)».

В  методических рекомендациях учащимся предлагается краткий теоретический материал по курсу « Оборудование мясной и птицеперерабатывающей промышленности(часть 1)», предлагаются вопросы и задачи для выполнения контрольной работы. шифру. Задания приведены по вариантам.

Контрольная работа выполняется учащимся в тетради объемом не менее 16 рукописных страниц. На титульном листе работы указывается наименование работы «КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА», учащегося, отделение, курса, группы, Ф.И.О., специальность и дисциплина.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

учащегося(ейся)  заочной формы обучения

_____курса             группы №_______ 				     _________________________________	                                          _________________________________

Ф.И.О.

шифр учащегося _______

специальность «Технология хранения и

переработки животного сырья

(мясо и мясные продукты)»

по дисциплине____________________

_________________________________

_________________________________

В конце работы приводится список, используемой литературы. Ставится дата выполнения работы и подпись учащегося с расшифровкой.

Варианты заданий

для контрольной работ по предмету

«Оборудование мясной и птицеперерабатывающей промышленности»

| Варианты |
| --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 10 | 5 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16 | 1 |
| 17 | 2 |
| 18 | 3 |
| 19 | 4 |
| 20 | 5 |
| 21 | 1 |
| 22 | 2 |
| 23 | 3 |
| 24 | 4 |
| 25 | 5 |

Вариант 1

Контрольное задание

1. Дать классификацию технологического оборудования предприятий мясной промышленности?

2. Описать оборудование для химического оглушения. (Туннель овального типа).

3. Описать схемы тросовых установок для съёмки шкур КРС.

4. Изобразить и описать технологическую схему аппаратов для шпарки птицы с расположением насоса.

5. Описать работу центрифуг для обработки слизистых и шёрстных субпродуктов.

6. Описать работу линии ФОК-С для обработки говяжьих черёв.

Задача 1.

Определить производительность центрифуги периодического действия, если диаметр барабана центрифуги составляет 800 мм, высота барабана – 500 мм, удельный вес взвешенных частиц – 1100 кг/м3, число оборотов центрифуги – 1900 в минуту, коэффициент загрузки a=0,6, диаметр частиц 50 мк (5*10-6), продолжительность цикла центрифугирования включая загрузку и выгрузку 20 мин.

Вариант 2

Контрольное задание

1. Изобразить и описать аппараты типа ФЭОР для электроглушения КРС.

2. Описать установки для сбора крови КРС и свиней.

3. Изобразить и описать технологическую схему барабанной установки ФСБ 4. Изобразить и описать работу схемы электропилы  с натяжным пильным полотном.

5. Описать работу линии ФОК-К для обработки говяжьих черёв.

6. Изобразить и описать механизированный инструмент ЗИГ фирмы «Джарвис» США.

Задача 1.

Определить производительность бака для передувки шквары, если геометрическая ёмкость бака составляет 1,5 м3, коэффициент заполнения 0,9, удельный объём шквары 1500 кг/ м3, полное время одного цикла 14 мин.

Вариант 3

Контрольное задание

1. Зарисовать схему автоматизации электрооглушения на V образном конвейере и описать его работу.

2. Изобразить схему закрытой установки для сбора крови с охлаждением.

3. Изобразить кинематическую схему мездрильной машины ММ-3200 для обработки  шкур КРС.

4. Описать работу пилы ФЭП-2.

5. Описать работу автоматического бокса с вращающейся дверью.

6. Изобразить и описать шпарильный механизированный чан.

Задача 1.

Определить производительность наклонного ленточного транспорта, подающего шкуры на платформу, если скорость ленты транспортёра составляет 0,9 м/сек, расстояние между шкурами на ленте – 0,9 м, вес одной шкуры – 13 кг, угол наклона транспорта ά=250.

Вариант 4

Контрольное задание

1. Дать основные определения понятиям:

- машина

- аппарат

- редуктор

- поточно-механизированная линия (ПМЛ)

2. Дать классификацию оборудованию для съёмки шкур КРС.

3. Описать работу дисковых пил, указать их применение.

4. Изобразить и описать универсальную машину для обработки всех видов кишок.

5. Изобразить и описать полировочную машину.

6. Дать классификацию оборудования для обработки субпродуктов.

Задача 1.

Определить пропускную способность бокса по формуле:

| Q=T | 60 | n голов в смену |
| --- | --- | --- |
|  | ∑t |  |

где: T – количество часов работы в смену (8 часов);

∑t – сумма затрат времени в минутах на все технологические операции   (принять самостоятельно);

n – количество животных одновременно загоняемых в камеру (принять самостоятельно).

Вариант 5

Контрольное задание

1. Изобразить и описать бокс различной конструкции для оглушения скота.

2. Изобразить и описать аппарат типа ФЭОС для электроглушения КРС.

3. Зарисовать унифицированный аппарат для электроглушения птицы.

4. Описать установку фирмы КСИ (Канада) открытого типа для сбора крови.

5. Изобразить схему шпарильного чана с подвесным конвейером фирмы КСИ (Канада).

6. Описать работу факельной горелки ФГ для опалки тушек птицы.

Задача 1.

Определить часовую производительность ленточного транспортёра при транспортировке коробок с размерами 1100*700 мм, если известно, что привод транспортёра состоит из электродвигателя (n=740 об/мин), редуктора (u=10) и временной передачи (u=1,5), диаметр приводного барабана равен 260 мм.

Методические рекомендации по решению задач.

Дисциплина: «Оборудование мясной и птицеперерабатывающей промышленности».

Задача 1.

Определить пропускную способность бокса по формуле:

| Q=T | 60 | n голов в смену |
| --- | --- | --- |
|  | ∑t |  |

где: T – количество часов работы в смену (6 часов);

∑t – сумма затрат времени в минутах на все технологические операции   (принять самостоятельно);

n – количество животных одновременно загоняемых в камеру.

Решение:

| Q=6 | 60 | 2=60 голов в смену |
| --- | --- | --- |
|  | 12 |  |

Ответ: пропускная способность бокса 60 голов в смену.

Задача 2.

Определить производительность наклонного ленточного транспорта, подающего шкуры на платформу, если скорость ленты транспортёра составляет 0,5 м/сек, расстояние между шкурами на ленте – 2 м, вес одной шкуры – 10 кг, угол наклона транспорта ά=250.

Решение:

Производительность горизонтального ленточного транспортёра для подачи штучных грузов определяют по формуле:

| Q=3,6 | gυ | m/час |
| --- | --- | --- |
|  | a |  |

где: g - вес единичного груза в кг;

υ – скорость движения ленты транспортёра;

a – расстояние между грузами на ленте.

| Q=3,6 | 10*0,5 | =9 т/час |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

Производительность наклонного ленточного транспортёра:

Qнакл=Qгориз (1 – 0,02 a) тонн/час

Qнакл=9(1-0,02*25)=4,5 т/час

Ответ: производительность наклонного ленточного транспортёра 4,5 т/час или 450 шкур/час.

Задача 3.

Определить производительность центрифуги периодического действия, если диаметр барабана центрифуги составляет 800 мм, высота барабана – 500 мм, удельный вес взвешенных частиц – 1200 кг/м3, число оборотов центрифуги – 2000 в минуту, коэффициент загрузки a=0,6, диаметр частиц 50 мк (5*10-6), продолжительность цикла центрифугирования включая загрузку и выгрузку 20 мин.

Решение:

Производительность центрифуги периодического действия определяют по формуле:

| Q=47 a | HD2 | γ кг/час |
| --- | --- | --- |
|  | t |  |

где: a – коэффициент загрузки (обычно 0,5-0,7);

H – высота барабана центрифуги в м;

D – диаметр барабана центрифуги в м;

t – продолжительность цикла центрифугирования в мин. (включая загрузку, центрифугирование и выгрузку);

γ – удельный вес продукта в кг/м3.

| Q=47 0,6 | 0,5*0,82 | 1200=540 кг/час |
| --- | --- | --- |
|  | 20 |  |

Ответ: производительность центрифуги периодического действия равна 540 кг/час.

Задача 4.

Определить производительность бака для передувки шквары, если геометрическая ёмкость бака составляет 1,5 м3, коэффициент заполнения 0,7, удельный объём шквары 1400 кг/ м3, полное время одного цикла 12 мин.

Решение:

| Q=0,06* | αVγ | т/час |
| --- | --- | --- |
|  | Т |  |

где: α – коэффициент заполнения бака;

V – геометрическая ёмкость бака в м3;

γ – удельный объём перекачиваемого вещества в кг/ м3;

Т – полное время одного цикла, включая загрузку, передувку и переключение арматуры в минутах.

Производительность передувочного бака:

| Q=0,06* | 0,7*1,5*1400 | =7,35 т/час |
| --- | --- | --- |
|  | 12 |  |

Ответ: производительность передувочного бака 7,35 т/час.